内存条的使用与常见问题及解决方法：

内存是计算机中重要的部件之一，它是与CPU进行沟通的桥梁。在使用中可能由于使用不当难免会出现一些问题，导致电脑无法正常启动，一些应用程序不能正常打开，无故出现蓝屏死机的情况，这些问题的产生可能是因为内存出现异常故障而导致系统不能正常工作，或者是内存种类的与计算机不匹配，另一部分是在使用的过程中不小心碰撞到主机，导致内存与插槽发生了松动接触不良。市场上内存条的种类品牌众多质量又参差不齐，希望消费者在选购内存时，选择正规渠道和质量可靠的品牌购买。

下面总结几个计算机出现的常见问题及解决方案汇总，希望这些解答可以对您有所帮助。

一、开机无显示

由于内存条原因出现此类故障是比较普遍的现象，一般是因为内存条与主板内存插槽接触不良造成(在排除内存本身故障的前提下），只要用橡皮擦来回擦试其金手指部位即可解决问题（不要用酒精等清洗），还有就是内存损坏或主板内存槽有问题也会造成此类故障。  由于内存条原因造成开机无显示故障，主机扬声器一般都会长时间蜂鸣（针对Award Bios而言）

二、windows系统运行不稳定，经常产生非法错误

出现此类故障一般是由于内存芯片质量不良或软件原因引起，如若确定是内存条原因只有更换一途。

三、windows 注册表经常无故损坏，提示要求用户恢复

此类故障一般都是因为内存条质量不佳引起，很难予以修复，唯有更换一途。

四、windows经常自动进入安全模式

此类故障一般是由于主板与内存条不兼容或内存条质量不佳引起，常见于PC133内存用于某些不支持 PC133内存条的主板上，可以尝试在 CMOS 设置内降低内存读取速度看能否解决问题，如若不行，那就只有更换内存条了。

五、随机性死机

首先要排除系统操作问题，以及CPU散热是否良好，此外，导致这类故障一般是由于采用了几种不同芯片的内存条，由于各内存条速度不同产生一个时间差从而导致死机，对此可以在CMOS设置内降低内存速度予以解决，否则，唯有使用同型号内存。还有一种可能就是内存条与主板不兼容，此类现象一般少见，另外也有可能是内存条与主板接触不良引起电脑随机性死机，此类现象倒是比较常见。

六、无法正常开机

如果出现开机计算机发出报警声，可以根据报警声音的长短来判断计算机出现的问题（文章最下有报警升时间长短的推断计算故障方法）；同时检查电脑硬盘、内存、显卡、CPU各个接口是否出现了松动。或者拔出来清理一下接触插口在插回去。

七、内存加大后系统资源反而降低

此类现象一般是由于主板与内存不兼容引起，常见于 PC133内存条用于某些不支持PC133内存条的主板上，即使系统重装也不能解决问题。

八、windows启动时，在载入高端内存文件 himem.sys 时系统提示某些地址有问题

此问题一般是由于内存条的某些芯片损坏造成，解决方法可参见下面内存维修一法

九、从硬盘引导安装windows进行到检测磁盘空间时，系统提示内存不足

此类故障一般是由于用户在config.sys 文件中加入了 emm386.exe 文件，只要将其屏蔽。

在升级电脑的内存条之前一定要认真查看主板主使用说明，如果主板不支持512M以上大容量内存，即使升级后也无法正常使用。如果主板支持，但由于主板的兼容性不好而导致的问题，那么可以升级主板的BIOS，看看是否能解决兼容问题。

主板报警声判断故障

1短：系统正常启动。

2短：CMOS Setup中有参数设置错误。

1长1短：内存或主板上有元件出现故障。

1长2短：显示器或显卡出现了问题。

1长3短：主板上键盘控制器故障。

1长9短：主板BIOS芯片故障。

多次长鸣：内存条未插紧或损坏。

重复短鸣：电源有故障。

（2） 使用AMI BIOS的主板启动时发出的声音信息及含义如下：

1短：内存故障。

2短：内存ECC校验错误。

3短：系统基本内存检测失败，内存故障。

4短：系统时钟出错。

5短：CPU故障。

6短：键盘控制器故障。

7短：系统实模式错误，不能切换到保护模式。

8短：显存故障。

9短：BIOS芯片故障。

1长8短：显卡未插好或者显示器数据线没接好

3) Phoenix BIOS的报警信息比较特别，全部使用短声。但分为3个间隔区段，根据每个区段中包含的短声数目的不同来表示不同的信息含义。

1短：系统正常启动。

1短1短1短：系统加电初始化失败。

1短1短2短：主板错误。

1短1短3短：CMOS错误或电池失效。

1短1短4短：ROM中BIOS代码校验错误。

1短2短1短：系统时钟错误。

3短2短4短：键盘控制器错误。

3短3短4短：显示内存故障。

3短4短2短：显示错误

3短4短3短：时钟错误。

4短2短2短：关机错误。

4短3短1短：内存故障。

4短4短1短：串行口错误

4短4短2 短：并行口错误。

还有其他的一些不同的，你可以参考一下：

1）AWARD的BIOS设定为：

长声不断响：内存条未插紧。

2短：系统正常启动。

2短：CMOS设置错误，需重新设置。

1长1短：内存或主板错误。

1长2短：显示器或显卡错误。

1长3短：键盘控制器错误。

1长9短：主板BIOS的FLASH RAM或EPROM错误。

2）AMI的BIOS设定为：

1短：内存刷新故障。

2短：内存ECC校验错误。

3短：系统基本内存检查失败。

4短：系统时钟出错。

5短：CPU出现错误。

6短：键盘控制器错误。

7短：系统实模式错误。

8短：显示内存错误。

9短：BIOS芯片检验错误。

1长3短：内存错误。

1长8短：显示器数据线或显卡未插好。

3）Phoenix的BIOS自检响铃及其意义

1短 系统启动正常

1短1短1短：系统加电初始化失败

1短1短2短：主板错误

1短1短3短：CMOS或电池失效

1短1短4短：ROM BIOS校验错误

1短2短1短：系统时钟错误

1短2短2短：DMA初始化失败

1短2短3短：DMA页寄存器错误

1短3短1短：RAM刷新错误

1短3短2短：基本内存错误

1短4短1短：基本内存地址线错误

1短4短2短：基本内存校验错误

1短4短3短：EISA时序器错误

1短4短4短：EISA NMI口错误

2短1短1短：前64K基本内存错误

3短1短1短：DMA寄存器错误

3短1短2短：主DMA寄存器错误

3短1短3短：主中断处理寄存器错误

3短1短4短：从中断处理寄存器错误

3短2短4短：键盘控制器错误

3短1短3短：主中断处理寄存器错误

3短4短2短：显示错误

3短4短3短：时钟错误

4短2短2短：关机错误

4短2短3短：A20门错误

4短2短4短：保护模式中断错误

4短3短1短：内存错误

4短3短3短：时钟2错误

4短3短4短：时钟错误

4短4短1短：串行口错误

4短4短2短：并行口错误

4短4短3短：数字协处理器错误

4）兼容BIOS报警音代码

1短：系统正常

2短：系统加电自检（POST）失败

1长：电源错误，如果无显示，则为显示卡错误

1长1短：主板错误

1长2短：显卡错误

1短1短1短：电源错误

3长1短：键盘错误